załącznik nr 12 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej  poziomej i pionowej na terenie gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny i gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny - Miasto powiatu chełmskiego – etap 1.

- Dane i założenia formalno – organizacyjne

- Zleceniodawca: Powiat Chełmski

- Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Chełmie.

- Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi związanymi z zakładaniem lub modernizacją podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także szczegółowych osnów geodezyjnych, powierza się osobom posiadającym uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 782 z późn. zm.).

- Obowiązujące przepisy:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t.j.  Dz. U.
 z 2020 r. poz. 782 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 924);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) – w zakresie metadanych zbiorów danych przestrzennych, identyfikatorów i klauzul materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12.2011r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 299 , poz. 1772)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1).

- Inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.

- W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne:

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

- G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych.

- G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

- G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Cel i zakres opracowania

Celem zadania jest przegląd i inwentaryzacja geodezyjnej osnowy poziomej 
i wysokościowej na terenie gminy wiejskiej Rejowiec Fabryczny i gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny - Miasto w powiecie chełmskim, jej zagęszczenie, przez opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).  Przegląd i inwentaryzacja geodezyjnej osnowy wysokościowej ma na celu również wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej,

- pobranie materiałów z PODGiK,

- analizę materiałów archiwalnych istniejącej dokumentacji dotyczącej osnów będących przedmiotem zamówienia, w tym również pod kątem adaptacji stabilizacji oraz pomiaru do zmodernizowanej sieci.

- przedłożenie zamawiającemu do wglądu wyników ww. analizy (należy w tym przypadku uwzględnić termin wynoszący po 2 dni roboczych na osnowę poziomą i wysokościową),

- terenowy przegląd i inwentaryzację istniejących dotychczasowych punktów osnowy podstawowej i szczegółowej poziomej oraz wysokościowej oraz trwale stabilizowanych punktów osnowy poziomej i wysokościowej niższych klas,

- konserwację istniejących znaków  osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej tego wymagających,

- aktualizację opisów topograficznych punktów osnowy podstawowej i szczegółowej  poziomej i wysokościowej oraz wykonanie kolorowej dokumentacji fotograficznej z wyników prac terenowych,

- wstępne uzgodnienie z Zamawiającym liczby nowych punktów w zmodernizowanej sieci poziomej i wysokościowej oraz stanu jej zagęszczenia (należy w tym przypadku uwzględnić termin wynoszący po 2 dni robocze na osnowę poziomą i wysokościową),

- wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktów,

- opracowanie projektów modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej
 i wysokościowej (w tym założenie punktów osnowy geodezyjnej dwufunkcyjnej) oraz przedłożenie go Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- skompletowanie powstałej geodezyjnej dokumentacji technicznej zgodnie z treścią ust. 19 rozdziału 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 352),

- przekazanie powstałej geodezyjnej dokumentacji technicznej w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także w formie analogowej, do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie  wraz z plikami do aktualizacji prowadzonej bazy osnów.

III. Podstawowe dane o obiekcie

  - Lokalizacja obiektu:

- Województwo lubelskie  - 06

- Powiat chełmski - 0603

- Jednostki ewidencyjne: 
Rejowiec Fabryczny–Miasto  – 060301_1 oraz Rejowiec Fabryczny – 060308_2

Zakres opracowania obejmuje cały obszar gmin: miejskiej Rejowiec Fabryczny oraz wiejskiej Rejowiec Fabryczny położonych w zachodniej części powiatu chełmskiego (graniczących z gminami: Siedliszcze, Chełm i Rejowiec – obszar wiejski  z powiatu chełmskiego oraz z powiatami: krasnostawskim i świdnickim).

Powierzchnia obiektu wynosi 10202 ha. Na całym obszarze opracowania tereny zurbanizowane zajmują: ok. 717 ha, tereny zalesione ok. 2320 ha, reszta obszaru to tereny rolne.

Rzędne terenu kształtują się od 176 do 238 m.n.p.m.

  - Osnowa pozioma

Na obszarze obiektu znajduje się:

- 2 punkty osnowy podstawowej poziomej 2 klasy,

- 66 punktów osnowy poziomej dawnej I lub II klasy

- 397 punktów osnowy poziomej dawnej III klasy

- 154 punktów osnowy klas niższych.

Współrzędne osnowy poziomej dostępne są w układzie Pl 2000.  Przeliczenia do układu Pl 2000 wykonała w 2009 r firma „ALGORES-SOFT” z Rzeszowa  na podstawie ścisłego wyrównania w oparciu o dane z operatów archiwalnych. Część punktów osnowy przeliczono metodą transformacji.

  - Osnowa wysokościowa

Na obszarze opracowania znajduje się:

- 7 punktów podstawowej osnowy wysokościowej 2 klasy

- 10 punktów osnowy wysokościowej dawnej II i III klasy

- 63 punkty osnowy klas niższych.

Osnowa wysokościowa funkcjonuje  w jednym lub dwóch układach wysokościowych: Kronsztadt 60  i/lub  Kronsztadt 86.

Podane ilości punktów osnowy zarówno poziomej jak i wysokościowej są wartością szacunkową. Przekroczenie wartości szacunkowych nie może stanowić podstawy do zmiany warunków umowy.

IV. Materiały geodezyjne i kartograficzne

    - Mapa zasadnicza prowadzona w systemie TURBOEWID.

    - Baza osnów geodezyjnych prowadzona w systemie TURBOEWID.

    - Ortofotomapa  z 2018 r.  nr Ew. PL.PZGiK.203

    - Operaty techniczne z prac geodezyjnych dotyczących osnowy wysokościowej dawnych klas: III, IV i niższych powstałe w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w układzie wysokości Kronsztadt „60”.

    - Operaty techniczne z prac geodezyjnych dotyczących  szczegółowej osnowy poziomej dawnych klas III, IV i innych powstałe na przestrzeni lat.

    - Operat z przeliczenia współrzędnych prostokątnych płaskich z układu 1965 do układu       Pl 2000 nr ew. P.0603.2009.1564.

    - Otrzymane z CODGiK: wykazy, opisy topograficzne oraz współrzędne i wysokości punktów osnowy podstawowej  poziomej i wysokościowej.

    - Mapy przeglądowe osnowy szczegółowej.

V. Ustalenia natury organizacyjnej

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Warunkami Technicznymi. Ich zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie 
w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, 
że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę 
z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.

VI. Realizacja prac

VI.I Analiza materiałów archiwalnych istniejącej dokumentacji dotyczącej osnów będących przedmiotem zamówienia, w tym również pod kątem adaptacji stabilizacji oraz pomiaru do zmodernizowanej sieci.

Prace należy rozpocząć od pozyskania, a następnie zapoznania się i przeanalizowania istniejącej dokumentacji dotyczącej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze opracowania.

Mając na uwadze zapisy pkt. 2 w Rozdziale 6 załącznika nr 1 rozporządzenia MAiC 
w sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych należy odpowiednio zakwalifikować punkty szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej.

Pomiary archiwalne adaptowane do nowej sieci powinny spełniać wymagania dokładnościowe dla osnowy szczegółowej.

Rodzaj stabilizacji znaków adaptowanych i ich rozmieszczenie powinny spełniać kryteria właściwe dla osnowy szczegółowej.

Adaptowany pomiar dla osnowy wysokościowej powinien być wykonany nie dawniej niż 20 lat temu.

VI.II Inwentaryzacja geodezyjnej osnowy poziomej.

W następnym etapie prac należy dokonać wywiadu terenowego, w ramach którego należy wykonać przegląd i inwentaryzację wszystkich wykazanych w dokumentacji archiwalnej punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się na opracowywanym terenie,  w tym także punktów niższych klas, które z uwagi na sposób stabilizacji mogą być włączone do modernizowanej osnowy.  W ramach tych czynności należy m.in.:

- odszukać i zidentyfikować w terenie punkty osnowy geodezyjnej (za pomocą opisów topograficznych, map, współrzędnych prostokątnych płaskich punktu,

- dokonać oceny stanu znaków, ich dostępności i przydatności do wykonywania pomiarów oraz adaptacji do modernizowanej sieci,

- dokonać sprawdzenia miar od znaków do szczegółów znajdujących się na opisie topograficznym,

- dokonać aktualizacji opisów topograficznych lub sporządzić nowe, ale wyłącznie 
w przypadku, gdy zbyt duża ilość zmian i uzupełnień jego treści uczyniłaby go nieczytelnym (na takim nowym opisie musi znajdować się informacja dotycząca danych o założeniu punktu),

- w przypadku gdy dla punktu jest tylko opis słowny należy wykonać nowy opis topograficzny, zawierający także informację dotyczącą danych o założeniu punktu,

- dokonać konserwacji istniejących znaków żeliwnych, tj. oczyścić i zabezpieczyć ,

- wykonać kolorową dokumentację fotograficzną dla wszystkich istniejących punktów osnowy geodezyjnej oraz kolorową dokumentację fotograficzną miejsca w przypadku nie odnalezienia lub zniszczenia punktu,

- wykonać pomiar kontrolny (preferowana metoda geodezyjnego pozycjonowania GNSS jeśli taki pomiar jest możliwy do wykonania) oraz określić otrzymane odchyłki na punkcie: dx, dy, dl,

- sporządzić zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej (sporządzić arkusze inwentaryzacyjne).

- wykonać analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów.

Znaki podziemne podlegają odszukaniu w przypadku zniszczenia lub nieodnalezienia znaków naziemnych albo wątpliwości w zakresie identyfikacji odszukanych znaków naziemnych, a także w przypadkach wątpliwości co do pierwotnego położenia znaków naziemnych (znaki przesunięte lub przechylone).

Punkt uznaje się za „nieodnaleziony” jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego miejsca położenia punktu, a także nie stwierdzono śladów wskazujących na zniszczenie znaku.

Punkt uznaje się za „zniszczony”  jeżeli:

- dane o punkcie umożliwiają wyznaczenie miejsca położenia punktu z dokładnością 0,25 m, ale znaku nie odnaleziono pomimo skopania ziemi w promieniu 1m, a w przypadku punktu osnowy posiadającego poboczniki nie odnaleziono także poboczników poszukiwanych 
w podobny sposób.

- w miejscu położenia punktu wykonane zostały roboty inżynieryjno – budowlane (np. droga 
o twardej nawierzchni, budynek itp.), przy czym miejsce położenia punktu jest ustalone lub jest możliwe do jednoznacznego ustalenia.

Odnalezione znaki należy ocenić wg następującej skali:

  - bardzo dobry – znak nieuszkodzony, trwale i stabilnie osadzony,

  - dobry – znak uszkodzony ale uszkodzenie nie ma wpływu na wykorzystanie znaku do pomiaru, osadzony trwale i stabilnie.

  - do wymiany – uszkodzenie znaku uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie.

Wyniki wywiadu należy wnieść na mapach przeglądowych osnowy oraz w postaci zestawienia tabelarycznego, a także odnotować na opisie topograficznym.

Celem wywiadu terenowego ma być także ustalenie najkorzystniejszej, pod względem technicznym i ekonomicznym, lokalizacji nowych punktów osnowy szczegółowej. Preferowana jest dwufunkcyjna osnowa geodezyjna.

VI.III  Inwentaryzacja geodezyjnej osnowy wysokościowej.

Przeglądowi i inwentaryzacji podlegają wszystkie punkty osnowy wysokościowej wykazane w dokumentacji archiwalnej położone w obszarze opracowania, w tym także punkty niższych klas, które z uwagi na sposób stabilizacji mogą być włączone do modernizowanej osnowy.

W ramach przeglądu należy:

    - odszukać i zidentyfikować znaki geodezyjne na podstawie mapy, opisu położenia punktu (topograficznego lub słownego), ewentualnie na podstawie jego współrzędnych prostokątnych,

    - zbadać i określić stan znaków, w tym możliwości jego wykorzystania do pomiaru,

    - dokonać konserwacji istniejących znaków żeliwnych, tj. oczyścić i zabezpieczyć farbą antykorozyjną,

    - sprawdzić i ewentualnie w przypadku zmian zaktualizować opis topograficzny, lub wykonać nowe, ale wyłącznie w przypadku, gdy zbyt duża ilość zmian i uzupełnień jego treści uczyniłaby go nieczytelnym, przy czym na nowym opisie musi znajdować się informacja dotycząca danych o założeniu punktu,

    - w przypadku, gdy dla punktu jest tylko opis słowny należy wykonać nowy opis topograficzny, zawierający także informację dotyczącą danych o założeniu punktu,

    - wykonać kolorową dokumentację fotograficzną dla wszystkich istniejących punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku osnowy wysokościowej - z wyeksponowanym na budowli znakiem wysokościowym oraz kolorową dokumentację fotograficzną w przypadku zniszczenia punktu,

    - należy odsłonić odszukane znaki poprzez usunięcie roślinności utrudniającej dostęp do znaku, po warunkiem, że nie spowoduje to szkody podlegającej naprawieniu na zasadach prawa cywilnego, zgodnie z art.16 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, aby umożliwić pomiar na każdym ze znaków,

    - ustalić możliwość włączenia odszukanych znaków do projektowanej sieci,

    - dokonać pomiaru punktu w celu określenia jego położenia(X,Y) w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich Pl 2000 z dokładnością nie mniejszą niż 5 m,

    - wyniki inwentaryzacji nanieść na mapy przeglądowe osnowy oraz na udostępnione kopie opisów topograficznych,

    - sporządzić zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej (sporządzić arkusze inwentaryzacyjne).

    - wykonać analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów.

Punkt uznaje się za „nieodnaleziony” jeżeli opis topograficzny i sytuacja terenowa nie zapewniają jednoznacznego miejsca położenia punktu, a także nie stwierdzono śladów wskazujących na zniszczenie znaku.

Punkt uznaje się za „zniszczony”  jeżeli: dane o punkcie umożliwiają wyznaczenie miejsca położenia punktu z dokładnością 0,25 m, ale znaku nie odnaleziono, lub jeżeli rozbiórce lub zniszczeniu uległa budowla, w której osadzony był znak.  Ponadto punkt należy uznać za zniszczony jeżeli stwierdzono przemieszczenie znaku wysokościowego lub naruszenie zasadniczego elementu tego znaku, tj. reperu, a punkt stabilizowany był jednoznakowo.

Odnalezione znaki należy ocenić wg następującej skali:

  - bardzo dobry – znak nieuszkodzony, trwale i stabilnie osadzony,

  - dobry - znak lub budowla, w której jest znak osadzony są uszkodzone, ale uszkodzenie nie ma wpływu na wykorzystanie znaku do pomiaru, osadzony trwale i stabilnie.

  - zniszczony (zły) – uszkodzenie znaku uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie lub znak jest osadzony nietrwale lub niestabilnie.

Należy określić dostępność znaku do pomiaru podając jedną z poniższych informacji:

  - Punkt dostępny.

  - Dostęp do punktu utrudniony  (należy podać przyczynę utrudnienia).

  - Dostęp do punktu niemożliwy  (należy podać przyczynę).

Wyniki wywiadu należy wnieść na mapach przeglądowych osnowy oraz w postaci zestawienia tabelarycznego, a także odnotować na opisie topograficznym.

Celem wywiadu terenowego ma być także ustalenie najkorzystniejszej, pod względem technicznym i ekonomicznym, lokalizacji nowych punktów osnowy szczegółowej. Preferowana jest dwufunkcyjna osnowa geodezyjnej.

VII. Projekt modernizacji szczegółowej osnowy poziomej oraz osnowy wysokościowej.

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego, a także uzgodnień 
z Zamawiającym  należy opracować projekty techniczne założenia/uzupełnienia szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej będącej  rozwinięciem osnowy podstawowej. Wskazane jest  zakładanie znaków osnowy dwufunkcyjnej (poziomej i wysokościowej).

Projekty należy opracować wykorzystując w maksymalnym stopniu repery oraz punkty poziomej osnowy uznane na etapie inwentaryzacji za możliwe do wykorzystania. Ponadto przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę punkty osnowy położone na terenie sąsiadującej gminy, ale znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie opracowywanej jednostki ewidencyjnej (dotyczy punktów osnowy położonych np. po obu stronach drogi przebiegającej na granicy gmin).

Usytuowanie punktów powinno uwzględniać w jak największym stopniu dostosowanie do pomiarów metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem przyszłego zainwestowania terenu. Przy ustalaniu lokalizacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy dążyć do uzyskania jak największej liczby wzajemnych wizur na sąsiednie punkty tej samej lub wyższej klasy.  Nowo projektowane punkty osnowy wysokościowej powinny znajdować się w dostępnym miejscu – czyli najlepiej wykorzystywać budynki użyteczności publicznej (poza obiektami o charakterze zabytkowym). Wszystkie punkty objęte projektami należy zanumerować zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych po wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikami PODGiK Chełm.

Projekty techniczne powinny zawierać:

- opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

- dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę, w przypadku osnowy

wysokościowej – zestawienie wszystkich projektowanych linii niwelacyjnych z podziałem na odcinki niwelacyjne z podaną liczbą km do pomiaru,

b) punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

c) sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

d) uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do założeń technicznych,

e) proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które

odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

- mapy projektu technicznego (osobno dla osnowy poziomej i osnowy wysokościowej) opracowane w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie;

Na mapę projektu technicznego należy nanieść:

a) wszystkie punkty sieci, w tym punkty przewidziane do wykonania nawiązań.

b) wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego (punkty dotychczasowe z rozróżnieniem 
         znaków dobrych, wymagających wymiany i wymagających odtworzenia),

c) punkty nowo projektowane wraz z ich numeracją (zgodną z rozporządzeniem w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych), linie niwelacyjne,

3)  opisy topograficzne wykonane (uzupełnione) podczas inwentaryzacji osnowy,

4) zestawienie tabelaryczne dotychczasowej i nowej numeracji punktów osnowy.

Stopień zagęszczenia punktów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352) powinien być zróżnicowany w zależności od stopnia zurbanizowania terenu, większy na terenach zabudowanych lub przeznaczonych pod inwestycję, a mniejszy na terenach rolnych i leśnych, przy czym przeznaczenie terenu określa się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt techniczny modernizacji osnowy szczegółowej wysokościowej należy opracować wykorzystując w maksymalnym stopniu istniejące repery.

Nowo projektowane punkty osnowy powinny znajdować się w dostępnym miejscu. Do ich posadowienia należy wykorzystać budynki i budowle użyteczności publicznej, tj. szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie, kościoły (poza obiektami o charakterze zabytkowym), których fundamenty sięgają poniżej poziomu zamarzania gruntu. Adaptowane znaki powinny spełniać warunki podane w ww. rozporządzeniu. Stosownie do ustalonych warunków zagęszczania osnowy, należy zaprojektować lokalizację nowych znaków ściennych, z opisem lokalizacji i projektem protokołu przekazania znaku pod ochronę właścicielowi nieruchomości lub władającemu. Na etapie opracowywania projektu należy uzgodnić projektowaną lokalizację punktu z właścicielem nieruchomości. Uzgodnienie (zgodę właściciela) w formie pisemnej  należy dołączyć do operatu. Właściciela należy ustalić na podstawie badania tytułów własności. W przypadku współwłasności należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli.

Dla każdego punku osnowy szczegółowej należy utworzyć numer zgodnie z zasadami zawartymi w ww. rozporządzeniu.

W opisie projektu należy podać proponowane dane ilościowe sieci, punktów, metodę pomiaru i sprzęt pomiarowy, spodziewane dokładności a także w przypadku znaków wysokościowych należy określić sposób wyznaczenia współrzędnych płaskich (XY). Współrzędne płaskie znaków wysokościowych określa się z błędem nie większym niż 5 m.

Na mapie należy podać dotychczasową numerację oraz nową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352);

Projekt techniczny osnowy w formie opisowej i graficznej podlega zatwierdzeniu przez Starostę Chełmskiego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia projektu osnowy wysokościowej do zatwierdzenia przed zakończeniem prac. Rezultatem pracy jest uzgodniony projekt, który powinien uwzględniać wszystkie wcześniejsze szczegółowe sugestie Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do uzgodnienia dwa egzemplarze projektu technicznego modernizacji osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej na terenie opracowywanej gminy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.  Na uzgodnienie każdego z projektów modernizacji osnowy przez organ należy uwzględnić termin wynoszący 7 dni roboczych.

VIII. Operat techniczny

Operat techniczny należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w szczególności z Załącznikiem  nr 1 Rozdział 9 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U z 2012 r. poz.352).

W składzie operatu technicznego powinno się znaleźć:

1. sprawozdanie techniczne opracowane zgodnie ze standardami technicznymi, zawierające
      szczegółowy opis wykonanych prac, zestawienia liczbowe zainwentaryzowanych punktów z

podziałem na punkty zniszczone, zaadoptowane do pomiaru, istniejące, nowe;

2. dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego: mapy wywiadu terenowego, mapy przeglądowe, wyniki wywiadu w formie tabelarycznej, polowe opisy topograficzne punktów z naniesionymi poprawkami, dokumentację fotograficzną;

3. wyniki pomiaru współrzędnych X, Y;

4. wykaz wysokości inwentaryzowanych reperów;

5. baza danych na nośniku informatycznym (pliki wsadowe do uzupełnienia banku osnów); format plików uzgodnić wcześniej w  PODGiK;

6. zaktualizowane opisy topograficzne;

7. robocze opisy topograficzne punktów nowych;

8. uzgodnienia (zgody właścicieli nieruchomości) na zlokalizowanie na ich nieruchomości projektowanego znaku geodezyjnego;

9. wykazy punktów osnowy szczegółowej i wysokościowej oraz arkusze inwentaryzacyjne punktów w podziale sekcyjnym (zarówno w ukł.”65” jak i „2000”);

w wykazie punktów poziomej osnowy szczegółowej należy uwzględnić zapisy zawarte
w Załączniku nr 1 Rozdział 6, ust. 2   do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U z 2012 r. poz.352), nową i dotychczasową numeracje punktów, otrzymane odchyłki dx, dy, dl  z pomiaru kontrolnego;

10. zestawienie dokumentów archiwalnych otrzymanych od Zamawiającego z opisem ich wykorzystania oraz wskazaniem materiałów które utraciły wartość użytkową;

11. projekty techniczne modernizacji dla sieci poziomej i wysokościowej (uzgodnione ze Starostą Chełmskim) skompletowane w osobnych teczkach.

Geodezyjną dokumentację techniczną należy przekazać w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także w formie analogowej, do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie.